TGZ-122LED技术参数：

| 产品型号 | TGZ- 122LED |
| --- | --- |
| 工作电压 | DC12V±20% |
| 额定功耗 | 5 W 静态电流 ≤10mA |
| 光源类型 | 高亮度LED发光二极管 |
| 光源寿命 | >10万小时 |
| 水平发光角度 | 360° |
| 有效光强 | >1000cd |
| 灯光射程 | >5km（T=0.74） |
| 闪光频率 | 20-60次/分钟（可调） |
| 光控开关灵敏度 | 50-300LX |
| 发光颜色 | 红色（常用）、白色、绿色、蓝色等 |
| 工作环境 | -35℃－+60℃ |
| 蓄电池容量 | 12V7AH-12AH |
| 太阳能电池板 | 5W*2 |
| 连续阴雨工作 | 7-10左右 |
| 防护等级 | IP65 |
| 底盘尺寸 | 底盘180mm 节圆直径150mm上均布4×12mm孔 |
| 灯器材质 | 主体：铝合金 灯罩：PC |
| 参考重量 | 9KG |
| 应用领域 | 航道，浮标，码头，灯桩，铁塔（通讯、电力、微波等），港口机械 、风力发电、大型工程机械、旗杆、烟囱、冷却塔（热电厂、化工厂等）高层建筑：楼房 |